## Slide 1
Stratégie concernant la mesure du NH3 à Airparif

## Slide 2: Contexte
L’ammoniac à l’origine de la formation de particules inorganiques secondaires
Peut représenter la part majoritaire des concentrations de particules mesurées en particulier pendant les épisodes printaniers
Au printemps
Mais pas seulement

## Slide 3
Emissions d’ammoniac et temporalisation
  - Sous-estimation nette des niveaux de NH3, en particulier au printemps/été
- Erreurs non (seulement) liées à un partage erroné entre NH3 gazeux et NH4+ particulaire
Erreurs probables sur la spatialisation/temporalisation des émissions (EMEP en donnée de base)
Erreurs possibles aussi sur le dépôt
Projet Primequal FRANCIPOL (collaboration avec le LSCE)

## Slide 4: Amélioration de la prise en compte des émissions d’ammoniac dans le modèle ESMERALDA
Méthode de calcul des émissions de NH3 par l’agriculture - Modélisation de la volatilisation de l’ammoniac, basée sur les travaux de l’INRA
Engrais minéraux
- Prise en compte du pH du sol (intégration de la BDAT/HWSD autour de la France)
- Temporalisation mensuelle régionale de la teneur en NH4+ du sol issus des travaux de l’INRA
- Modélisation des transferts de phase physico-chimique et mécanique de l’ammoniac dans le sol avec une prise en compte des conditions météorologiques prévues (température, humidité du sol, turbulence atmosphérique)
Engrais organiques
- Spatialisation des cheptels (AGRESTE/EUROSTAT)
- Prise en compte simplifiée des pratiques culturales (périodes de stabulation, épandages d’engrais organique en fonction du type de culture (hiver/printemps))

## Slide 5
Sources d’incertitude importantes:
  Modélisation mécanique des transferts de NH3
    Résistance des sols (formulations observées très différentes).
    Gradient de concentration entre la concentration dans le sol et la concentration atmosphérique.
  Adsorption non prise en compte : NH4+ des sols considéré totalement en phase aqueuse (adsorption : phase solide)
Importance de tester et de valider ce module
-> Projet NUAGE (2016-2018)
Amélioration de la prise en compte des émissions d’ammoniac dans le modèle ESMERALDA

## Slide 6: Projet CORTEA NUAGE (collaboration avec l’INRA)
Tester le module de calcul des émissions
Evaluer ses capacités prédictives au moyen d’une étude comparative
Exploitation de jeux de données (résultats d’une campagne de mesure de NH3 d’un an)
Pistes d’optimisation du module
Comparaisons modèle-mesures : ammoniac et aérosols d’ammonium

## Slide 7
Développement d’une méthode de mesure du NH3
  Validation de la méthode de mesure lors de la campagne nationale d’inter-comparaison (Juin 2016)
  Transfert de compétence INRA -> Airparif sur la mesure
  Surveillance – validation de la comparaison avec méthode INRA
Mesures haute résolution
  Données d’entrée du modèle (amélioration de la prise en compte des flux de NH3)
  Amélioration de l’inventaire des émissions
Mesures basse résolution pendant un an
  Tests et validation des sorties du modèle
Intérêt du projet NUAGE (collaboration avec l’INRA)

## Slide 8: Projet Primequal AMMON (2017-2019)
Projet AMMON, en collaboration avec le CEREMA : identification des sources de nitrate d’ammonium
  Evaluer la contribution des émissions de NH3 aux particules en Ile-de-France
    Méthode PSAT incorporée au modèle CAMx
  Evaluer l’efficacité potentielle de réduction des émissions de NH3 à différentes échelles spatiales

## Slide 9
airparif.fr
Contact : veronique.ghersi@airparif. fr | 01 44 59 47 64
L’Observatoire au service de la Santé
et de l’Action